杭州索孚机械有限公司

# 搅拌设备日常巡检表

| 项目名称 | 设备名称 | 设备编号 | 训检人员 | 检验日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 检验质量要求 | 检验方法 | 检验器具 | 频次 | 检验结果 | 单项判定 |
| 1、时间 |  |  |  |  |  |  |
| 2、设备整体平稳性 |  | 目测 |  | 全检 |  |  |
| 6、密封处径向跳动 | ＜0.5mm | 打表法 | 跳动 | 抽检 |  |  |
| 7、运转时间每小时检查记录 | 转向 | 从减速机往搅拌器方向看顺时针 | 目测 |  | 全检 |  |  |
|  | 噪音 | ≤85db(A) | 测量 | 噪音仪 | 全检 |  |  |
|  | 减速机润滑 | 液位 | 目测 |  | 全检 |  |  |
|  | 机架润滑 | 油脂 | 目测 |  | 全检 |  |  |
|  | 电机电流 | 小于额定电流 | 测量 | 电流表 | 全检 |  |  |
|  | 电机温升 | 温升≤40℃ | 测量 | 点温计 | 全检 |  |  |
|  | 减速机温升 | 温升≤40℃ | 测量 | 点温计 | 全检 |  |  |
|  | 机架轴承温升 | 温升≤30℃ | 测量 | 点温计 | 全检 |  |  |
|  | 轴封密封液 | 储罐液位 | 目测 |  | 全检 |  |  |
|  | 轴封密封冷却水 | 有/无 | 目测 |  | 全检 |  |  |
|  | 轴封温升 | 温升≤40℃ |  | 测量 | 全检 |  |  |
|  | 釜内压力 |  | 测量 | 压力表 | 全检 |  |  |
| 8、连接 | 各连接部分牢固可靠 | 目测 | 搬手 | 抽检 |  |  |
| 9、外观 | 表面光滑、油漆无遗漏无瑕疵 | 目测 |  | 全检 |  |  |
| 部门经理签字 |  |